## Slide 1: 8비트 타이머/카운터
마이크로컨트롤러 AVR ATmega128
8
동명대학교 메카트로닉스공학과

## Slide 2: 학습목표
8비트 타이머/카운터의 필요성을 이해할 수 있다.
일반 모드, 고속 PWM 모드, 위상정정 PWM 모드, CTC 모드의 파형 발생과 비교 출력 방법을 이해할 수 있다.
8비트 타이머/카운터를 사용한 실험으로 타이머/카운터의 동작을 검증할 수 있다.

## Slide 3: 목 차
타이머/카운터의 필요성
8비트 타이머/카운터
8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
타이머/카운터0 오버플로 인터럽트 (동영상)
착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어 (동영상)
타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
Notes: 3

## Slide 4: Section 01 타이머/카운터의 필요성
타이머/카운터의 동작
    CPU 부담 없이 시간 경과를 알 필요가 있음
    CPU 부담 없이 장치 제어를 위한 주기적인 펄스 출력이 필요함
    외부에서 입력되는 펄스의 정확한 발생 시각을 알 필요가 있음

## Slide 5: Section 01 타이머/카운터의 필요성
  CPU 부담 없이 시간 경과를 알 필요가 있음
    제어 이론을 적용하여 장치 제어시스템이 운영될 때
    시간 경과를 정확하게 감지하는 일이 매우 중요
    #include<until/ delay.h>를 포함한 폴링 방법은 아래 함수 사용
      _delay_ms(double_ms)
      _delay_us(double_us)
      CPU가 시간 지연 동작 외에는 다른 작업을 할 수 없음
    내부에 별도의 타이머/카운터 모듈을 두고 카운터의 계수 동작 가능
      하드웨어는 CPU 연산과 관계없이 동작
      타이머/카운터 모듈에 대한 초기화 과정 필요

## Slide 6: Section 01 타이머/카운터의 필요성
  CPU 부담 없이 장치 제어를 위한 주기적인 펄스 출력이 필요함
    PWM 듀티비를 이용하여 장치 공급 에너지 조절
    연속 신호의 전력과 에너지
    크기 V0, 주기 T0, 듀티비 D(0 ≤D ≤ 1)인 주기적인 펄스에 의한 에너지
      듀티비 D에 비례하여 에너지를 공급할 수 있음
      시간 구간 T=nT0

## Slide 7: Section 01 타이머/카운터의 필요성
  외부에서 입력되는 펄스의 정확한 발생 시각을 알 필요가 있음
    외부 장치가 작동하는 특정 순간을 매우 정밀하게 감지할 필요
      언제 발생할지 모르므로, 폴링으로 감지하기 어려움
      외부 인터럽트를 이용하면 서비스 루틴으로 진입할 때까지 발생 시각부터 시간 오차
    입력 캡처 기능
      외부 펄스가 발생한 순간, 하드웨어적으로 계수되는 카운터값 저장

## Slide 8: Section 02 8비트 타이머/카운터
8비트 타이머/카운터 클록
    타이머/카운터0, 타이머/카운터2
    내부 동기 클록
      CPU 클록
    외부 클록
      타이머/카운터0 : 32.768[KHz] 수정발진자 TOSC1, TOSC2 핀
      타이머/카운터2 : T2 핀에 외부 클록을 연결하여 사용

## Slide 9: Section 02 8비트 타이머/카운터
8비트 타이머/카운터n 파형 발생모드의 계수
  TCCRn 레지스터의 파형 발생모드 비트(WGMn1~WGMn0)에 의해 결정
    일반 모드와 고속 PWM 모드
      0부터 1씩 증가되어 8비트가 모두 1이 되는 0xFF에 도달된 후 오버플로
      0부터 다시 증가를 반복
    위상정정 PWM 모드의 계수
      0부터 최댓값 FF까지 증가된 후
      다시 1씩 감소하여 0이 되는 반복적인 계수 동작을 반복
    CTC 모드의 계수
      0부터 증가하다가 OCRn값과 일치하면,
      0으로 떨어진 후, 다시 증가

## Slide 10: Section 02 8비트 타이머/카운터

## Slide 11: Section 02 8비트 타이머/카운터
타이머/카운터0 클록 소스
  내부 클록
    ATmega128(L) : 최대 8MHz
    ATmega128 : 최대 16MHz
  외부 클록
    32,768[Hz]의 수정발진자 연결로 정확한 1초 단위의 시간을 계수할 수 있음

## Slide 12: Section 02 8비트 타이머/카운터
  타이머/카운터0 프리스케일
    TCCR0 레지스터의 CS02~CS00 비트 사용
    TCNT0 레지스터의 계수용 클록 clkT0 주기 조절

## Slide 13: Section 02 8비트 타이머/카운터
  클록 소스가 변경되면 재 초기화 필요
    ❶ TCCR0 레지스터의 OCIE0 비트와 TOIE0 비트를 0으로 클리어
    ❷ ASSR 레지스터의 AS0 비트를 바꿈
    ❸ TCNT0, OCR0, TCCR0 레지스터값을 갱신
    ❹ 비동기 모드로 바뀔 때
      ASSR 레지스터의 TCN0UB, OCR0UB, TCR0UB 비지 비트값이
      0이 될 때까지 기다림
    ❺ 플래그 레지스터 TIFR의 OCF0와 TOV0에 1을 기록하여 클리어

## Slide 14: Section 02 8비트 타이머/카운터
타이머/카운터2 클록 소스
  내부 클록
    ATmega128(L) : 최대 8MHz
    ATmega128 : 최대 16MHz
  외부 클록

## Slide 15: Section 02 8비트 타이머/카운터
  타이머/카운터2 프리스케일
    타이머/카운터0 프리스케일러와 차
      타이머/카운터2는 내부 클록에서만 프리스케일 수행
      타이머/카운터2와 타이머/카운터0의 프리스케일이 동일하지 않음
    외부 클록 T2를 사용할 때
      하강에지, 상승에지 클록을 선택할 수 있음

## Slide 16: Section 02 8비트 타이머/카운터
8비트 타이머/카운터 주요 레지스터
    TCNTn 레지스터
      TCCRn 레지스터에서 설정한 파형 발생모드에 따라 계수하는 레지스터
    TCCRn 레지스터
      TCNTn 레지스터의 계수 동작 파형 발생모드를 설정
      프리스케일러 설정
    OCRn 레지스터
      TCCRn 레지스터에서 설정한 모드에 따라
      TCNTn 레지스터가 계수될 때 OCRn과 일치하는 순간 OCn 핀에 펄스 출력 결정
    TIMSK 레지스터
      타이머 오버플로 인터럽트와 비교일치 인터럽트 활성화를 설정

## Slide 17: Section 02 8비트 타이머/카운터
    TIFR 레지스터
      타이머 오버플로 인터럽트와 비교일치 인터럽트가 발생되었을 때
      해당 플래그가 1로 셋됨
      인터럽트 서비스 루틴으로 진입하면 그 비트는 자동으로 클리어
      1로 설정되어 대기 중인 상황에서 1을 기록하면 플래그값이 클리어
        인터럽트 서비스 루틴으로 진입하지 않음

## Slide 18: Section 02 8비트 타이머/카운터
    [타이머/카운터n과 관련된 레지스터와 비트]

## Slide 19: Section 02 8비트 타이머/카운터

## Slide 20: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
  8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트 초기화
    오버플로가 발생하는 TCNTn값 순간
      TCCRn 레지스터의 WGMn1~WGMn0 비트 설정에 따라 다름

## Slide 21: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
    타이머/카운터n 오버플로 인터럽트 사용을 위한 초기화
      volatile unsigned long 자료형의 글로벌 변수로 타이머 변수 선언
      TCNTn 클록 소스 초기화 : 내부 클록으로 초기화되어 있음
      ISR(TIMERn_OVF_vect){ }에 타이머/카운터0 인터럽트 서비스 루틴을 작성
      TCCRn 레지스터의 WGMn1~WGMn0 파형 발생모드 비트를 설정
      TCCRn 레지스터의 CSn2~CSn0 비트를 설정하여 인터럽트 발생 주기를 결정
      TIMSK 레지스터의 TOIEn 비트를 1로 설정, 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트 활성화
      sei( ) 명령으로 전역 인터럽트를 활성화

## Slide 22: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
오버플로 인터럽트 주기 계산
    오버플로 인터럽트 발생 주기를 기본 시간 단위로 활용
    오버플로 인터럽트 발생 주기
      1단계 : 오버플로 주기 펄스 수 결정

## Slide 23: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
      2단계 : 프리스케일 결정
      3단계 : 클록 소스 주파수 적용
        내부 클록 또는 외부 클록 주파수
        초기는 내부 클록으로 초기화되어 있음
      4단계 : Toverflow 시간 계산
        매크로 식을 이용하여 오버플로 주기 시간 결정

## Slide 24: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
    타이머 오버플로 주기(msec 단위) 매크로 : MS_OVERFLOW_CYCLE
    256L
      ATmega128에서 int는 2byte, long형은 4byte로써 long형 정수 상수
      256은 2byte int형 정수, 256L은 4byte long형 정수
      int형 * int형  int형, 256*256=28*28=216, 2byte(16비트) 정수로 오버플로
      long형 정수 연산으로 정수형 자료 오버플로 발생 방지
    F_CPU/1000과 (double)F_CPU/1000.0
      전자는 정수형/정수형 연산  정수형 결과
      후자는 실수형/실수형 연산  실수형 결과

## Slide 25: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
오버플로 인터럽트를 이용한 시간 지연
  오버플로 인터럽트로 시간 지연하기
    오버플로 인터럽트 서비스 루틴과 요청/응답 인터페이스 활용
    시간 지연 확인 방법
      ❶ 오버플로 발생 횟수 계산
      ❷ 주프로그램 : n오버플로 발생 횟수을 요청 변수에 저장
      오버플로 인터럽트 서비스루틴 :
      - 실행마다 n오버플로 발생 횟수을 1씩 감소
      - 0이 되면 요청 시간이 경과된 것임

## Slide 26: Section 03 8비트 타이머/카운터n 오버플로 인터럽트
  msec 단위의 특정 시간 ms_interval 동안 발생할 오버플로 횟수 함수
ISR(TIMER0_OVF_vect)
{
timer0++;
…
if(req_timer0 > 0)
req_timer0--;
}
int main(void)
{
…
req_timer0 = ms_req_timer0(100);
if(req_timer0 == 0) do_something();
…
}
❶ 요청변수 req_timer0에
지연 요청시간 기록
❷ 오버플로 인터럽트
발생마다 1씩 감소
req_timer0 가 0이면
요청된 시간이 경과되었음

## Slide 27: Section 04 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트
  실험 목적
    (1) 일반 모드의 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트 설정
    (2) 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트 서비스 루틴 작성
[타이머/카운터0 오버플로 발생에 따라 LED를 점멸하기 위한 회로]

## Slide 28: Section 04 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트
    timer0 : 오버플로 인터럽트 발생마다 1씩 증가
    100회 발생마다 PORTB의 LED(PB7) 비트 반전

## Slide 29: Section 04 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트
    main() 함수
      핀 방향 초기화
      프리스케일 설정
      오버플로 인터럽트 및 전역 인터럽트 활성화

## Slide 30: Section 04 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트
  LED 점멸 주기 계산
    오버플로 주기 펄스 수 : 256 (0x00  0xFF)
    설정된 프리스케일 : 256
    클록소스 주파수 : 8MHz 사용 사례
    오버플로 주기 Toverflow : 8.192 msec
    100회 오버플로 시간 : 100 x Toverflow = 0.819 sec
    LED 점멸 주기 : 2 x 100회 오버플로 시간 1.64 msec

## Slide 31: Section 04 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트
  타이머/카운터0 오버플로 인터럽트 (video.zip 참고 / 8-4)

## Slide 32: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  사전 지식 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
    병렬 신호출력 디스플레이 방법
      16개의 디지털 I/O 핀 사용
        10의 자리 8핀, 1의 자리 8핀
    착시를 이용한 디스플레이 방법
      10개의 디지털 I/O 핀 사용
        숫자 데이터 : 8핀
        10의 자리, 1의 자리 전류 경로 선택 : 2 핀

## Slide 33: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
      전류 경로 선택에 의한 7-세그먼트 LED 두 자리 숫자 디스플레이

## Slide 34: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  실험 목적
    (1) 타이머/카운터0 오버플로 인터럽트 사용
    (2) 두 곳을 빠른 시간차로 번갈아 가며 디스플레이
    착시 현상으로 두 자리 숫자를 디스플레이 -디지털 I/O 핀 수를 감소 효과
    (3) 트랜지스터를 이용한 간접 구동으로 7-세그먼트 LED에 필요한 전류를 공급
    (4) 너무 잦은 오버플로 인터럽트가 발생하면, 주 프로그램의 동작이 정지될 수 있음을 확인

## Slide 35: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  실험 회로
    숫자 디스플레이 연결 핀 : C포트 PC7 ~ PC0
    자릿수 전류 경로 선택 핀
      10의 자리 전류 경로 생성 : PD7  LOW 전압레벨
      1의 자리 전류 경로 생성 : PD6  LOW 전압레벨
공통 애노드 7-세그먼트 LED

## Slide 36: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  공통 애노드에 숫자 디스플레이를 위한 C포트 출력값
SR-2156A 공통 애노드 핀 구성

## Slide 37: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
    (숫자 디스플레이를 위해) C포트에 출력될 데이터를 위해 선언된 배열
디스플레이할 숫자
타이머 오버플로마다 갱신되는 변수

## Slide 38: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이

## Slide 39: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  타이머 오버플로 인터럽트 발생 2의 배수 중
      10의 자리에 전류가 흐르는 경로 생성 : timer0 가 4의 배수일 때 PD7  LOW
      1의 자리에 전류가 흐르는 경로 생성 : timer0 가 4의 배수가 아닐 때 PD6 LOW
..<생략>..
    자릿수에 전류가 흐르는 경로 결정
      (예시) number 값이 365일 경우 10의 자리 6 결정
      365 % 100  65
      65 / 10  6
    number 값 중 10의 자리 디스플레이 값 결정
    4회째마다 디스플레이 자릿수 변경

## Slide 40: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  디스플레이 결과 및 전류 측정
    5[V] 전압을 PD7, PD6으로 번갈아 공급 착시 현상으로 두 자리 디스플레이
    트랜지스터를 이용한 7-세그먼트 LED 전류 공급
      8 디스플레이를 위한 7개의 LED를 ON 평균 전류 측정 : 20.2[mA]
        순시 전류는 2배 이상
      1 디스플레이를 위한 2개의 LED를 ON 평균 전류 측정 : 7.6[mA]

## Slide 41: Section 05 착시를 이용한 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이
  실험 개선
    프리스케일러의 분주비를 작게 하면 프로그램이 동작하지 않을 수 있음
    오버플로 인터럽트 서비스 루틴이 종료되지 않은 상황에서 또 다시 오버플로 인터럽트가 반복적으로 발생되면 인터럽트 서비스 루틴이 종료되자마자 대기하던 인터럽트 서비스 루틴이 실행되므로 일반 함수가 수행되지 못하여 프로그램이 작동되지 않을 수 있음
    인터럽트 서비스 루틴 수행 명령을 줄여 시간을 최소화하는 것이 바람직함

## Slide 42: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
  실험 목적
    (1) 다양한 주기의 LED 점등과 7-세그먼트 LED 디스플레이를 요청/응답 변수를 사용하여 구현
    (2) 인터럽트 서비스 루틴과 주 프로그램의 요청/응답 인터페이스를 이해하고 활용

## Slide 43: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
    여러 주기의 LED와 7-세그먼트 LED 동작
      16MHz로 동작되는 ATmega128 보드 사용
      LED D1은 1초마다 반전
      LED D2는 50[msec]마다 반전
      7-세그먼트 LED는 1초마다 1씩 증가하면서 디스플레이

## Slide 44: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어

## Slide 45: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
      요청/응답 인터페이스 변수 req_timer0[]로 시간 경과가 요청되었으면,
      오버플로 인터럽트마다 1씩 감소시킴
      req_timer[] 값이 0이 되면 요청 시간이 지났음을 의미함

## Slide 46: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
    main() 함수에서 초기화
      핀 방향 설정
      프리스케일, 타이머/카운터0 인터럽트 활성화
      타이머/카운터0 오버플로마다 증가시킬 변수 초기화
      7-세그먼트 LED에 증가하며 디스플레이시킬 number 초기화

## Slide 47: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
    main() 함수에서 시간 지연 요청 및 응답 확인 후 동작
    오버플로 주기 계산은 오차가 있고, 반복이 누적되면 오차가 더 커짐

## Slide 48: Section 06 요청/응답 인터페이스에 의한 LED 점멸 주기 제어
  실험 개선
    매크로 연산 사용을 줄여 연산 시간 줄이기
      56, 60, 64번 라인에서 매크로 정의 연산을 매번 수행
      1회 계산하고 double형 변수에 대입하여 사용함으로써 시간을 단축
    오버플로 인터럽트 체류 시간 줄이기
      7-세그먼트 LED 교번 주기를 길게 변형
      길어지면 7-세그먼트 LED가 깜박거리는 현상이 관측
      적절한 프리스케일 값과 교번 주기를 결정

## Slide 49: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
비교출력 OCn 신호 출력
    OCn 핀에 출력되는 디지털 전압레벨을 조절할 수 있는 기능
    이 기능을 이용하여 PWM(Pulse Width Modulation)으로 펄스 폭 조절
    비교일치 조건이 만족되면 B포트의 OC0(PB4), OC2(PB7) 핀으로 해당되는 펄스 전압레벨 출력
      DDRB 레지스터로 해당 핀을 출력 방향으로 설정한 후 출력 가능
    비교출력 인터럽트를 활성화하고 전역 인터럽트 비트가 활성화되어 인터럽트 발생

## Slide 50: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    TCNTn 레지스터와 OCRn 레지스터의 비교일치 여부
    파형 발생모드(WGMn1~WGMn0) 설정
    비교일치 핀 출력 모드(COMn1~COMn0)에 의한 OCRn의 핀 출력
    TOP값
    (TCNTn이 증가할 수 있는 최댓값)
    BOTTOM값
    (TCNTn이 감소할 수 있는 최솟값, 0)
    FOCn값

## Slide 51: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
      파형 발생모드 결정 : TCCRn 레지스터 WGNn1:0 비트로 설정

## Slide 52: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
고속 PWM 모드에서 OCn 신호 출력
  고속 PWM 설정
  주기
0x00 ~ 0xFF
내부 또는 외부 클록 주파수
TCCRn 레지스터
CSn2~CSn0

## Slide 53: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    고속 PWM 모드의 OCRn 값과 OCn 출력
      출력비교 인터럽트 발생 가능
      오버플로 인터럽트 발생 가능
      COMn1~COMn0 비트 설정으로 OCn 핀의 출력 극성 결정
      주기 구간 : 0x00 ~ TOP(0x00 ~ 0xFF)

## Slide 54: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    TCCRn 레지스터 COMn1:n0 비트 설정에 따른 OCn 핀 출력
    COMn1:0 = (1,0)일 때 OCRn 값에 따른 듀티비

## Slide 55: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  OCRn값 버퍼링 갱신으로 동일 PWM 주기 보장
    OCRn 값을 수정할 때 OCn 출력 신호가 실질적 영향을 받는 시점
       위치의 프로그램에서 OCRn 값 수정 -> 내부 버퍼에 임시 저장
       위치에서는 아직 Ocn 출력 신호에 적용되지 않고 있음
       위치에서 OCRn 값이 실제 갱신됨
       위치에서 갱신된 OCRn과 TCNTn과 비교에 의해 OCn 신호 출력

## Slide 56: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    만일 OCRn 수정이 버퍼링되지 않고 직접 갱신된다고 가정하면?
      OCRn을 수정할 때 불규칙한 PWM 펄스 주기가 만들어 질 수 있음
      OCRn과 TCNTn이 일치하는 시점이 다음 주기에 나타나는 사례
(가정 사례)
(실제 동작)

## Slide 57: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  오버플로 발생
    고속 PWM 모드에서 오버플로는 TCNTn값이 최댓값인 FF일 때 발생
    주기마다 발생되고 시간 경과를 계산하는 기본 시간
    시간 경과를 알 수 있음
      주기마다 타이머 변수를 1씩 증가시킴
      오버플로 발생 주기 x 증가 된 타이머 변수 값

## Slide 58: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  최대 또는 최솟값에서 PWM 연속 신호 보장
    TCNTn은 주기적으로 0~0xFF 계수
    COMn1:n0 = (1,0) 일 때
      TCNTn = OCRn이면 OCn 핀은 LOW 출력
      단, TCNTn = OCRn=0xFF일 때 OCn 핀은 HIGH 출력
      x 100% ~ 100% 듀티비 출력 가능
      주의 : OCRn을 0으로 설정해도 0% 듀티비가 되지 않음

## Slide 59: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    COMn1:n0 =(1,1)일 때
      TCNTn = OCn 핀은 HIGH 출력
      단, TCNTn= Ocn=0xFF일 때 Ocn 핀은 LOW 출력
      주의 : OCRn을 255로 설정해도 100% 듀티비가 되지 않음
      0% ~ X 100% 듀티비 출력 가능

## Slide 60: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
위상정정 PWM 모드에서 OCn 신호 출력
  위상정정 PWM 설정
  주기
0xFF ~ 0x00 ~ 0xFE
TCCRn 레지스터
CSn2~CSn0
내부 또는 외부 클록 주파수

## Slide 61: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    위상정정 PWM 모드의 OCRn 값과 OCn 출력
      출력비교 인터럽트 발생 가능
      오버플로 인터럽트 발생 가능
      COMn1~COMn0 비트 설정으로 OCn 핀의 출력 극성 결정
      주기 구간 : TOP에서 다음 TOP-1 까지(0xFF ~ 0x00 ~ 0xFE)

## Slide 62: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
    TCCRn 레지스터 COMn1~COMn0 설정과 OCn 출력 극성
    COMn1:0 = (1,0)일 때 OCRn 값에 따른 듀티비

## Slide 63: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  OCRn값 버퍼링 갱신으로 동일 PWM 주기 보장
    ① 위치에서 프로그래머가 OCR0값을 수정, 버퍼링되어 저장
    실제 OCRn은 TOP 위치인 ④에서 버퍼링된 값으로 갱신
    그 전은 ②와 ③ 위치에서 기존 OCRn을 기준으로 펄스 출력
    TCNTn이 0인 위치를 중심으로 대칭 신호 보장
    만일 즉시 갱신된다면 ②와 ③ 구간의 펄스는 생성되지 않음(why?)

## Slide 64: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  오버플로 발생 시점
    TOVn 비트가 1이 되는 시점은 TCNTn이 최솟값일 때
  최댓값과 최솟값에서 PWM 연속 신호 보장
    OCR0값이 0, FF일 때 비교일치는 무시되고 OC0를 연속 신호로 출력
    100% 듀티비와 0% 듀티비를 OCRn이 0 혹은 0xFF일 때 생성 가능
    (예) COMn1:n0=(1,0)일 때 OCRn 값 변화에 대한 OCn 펄스 관찰
OCRn
TCNTn
OCn
OCRn
TCNTn
OCn
High
Low
듀티비 100%
듀티비 0%

## Slide 65: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
CTC 모드에서 OCn 신호 출력
  CTC 모드 설정
  주기
0 ~ OCRn
내부 또는 외부 클록 주파수
TCCRn 레지스터
CSn2~CSn0
펄스 반전으로 주기는 2배

## Slide 66: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  CTC 모드의 OCRn 값과 OCn 출력
    COMn1:n0 = (0, 1)일 때 반전에 의해 OCn 파형 출력
    TCNTn 주기 구간 : 0에서 TOP(OCRn)까지
      OCn 주기 구간 : TCNTn 주기 구간의 2배(반전하기 때문)
    CTC 모드에서 OCRn은 버퍼링 되지 않고 즉시 갱신됨

## Slide 67: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  COMn1~COMn0 설정과 OCn 출력 극성
    COMn1:0=(0,1) 일 때만 OCn 핀에서 주기적인 펄스 출력
      TCNTn 값이 OCn과 일치하면
        OCn 핀의 출력은 반전되고,
        TCNTn은 0부터 다시 계수
      듀티비 = 50%

## Slide 68: Section 07 8비트 타이머/카운터 파형 발생모드와 OCn 파형 발생
  일반 모드에서 비교출력 OCn 신호 출력
    일반 모드 설정
    COMn1~COMn0 설정과 OCn 출력 극성

## Slide 69: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
  실험 목적
    (1) OCR0 레지스터와 고속 PWM 펄스 폭 출력 관계를 확인
    (2) TCCR0 레지스터의 COM01:00 비트가 출력 극성에 주는 영향
    (3) TCCR0 레지스터의 CS02:00 프리스케일러와 고속 PWM 주기
    (4) 고속 PWM을 이용한 DC 모터의 속도 제어

## Slide 70: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
  실험 회로
    NPN 트랜지스터로 모터에 흐르는 전류 간접 구동
    OCR0 값을 2자리 7-세그먼트 LED에 비례하여 0 ~ 99로 디스플레이

## Slide 71: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
    7-세그먼트 LED 디스플레이를 위한 트랜지스터 설정 비트를 출력 방향
    OC0(PB4) 핀을 출력 방향
    파형 발생모드를 고속 PWM 모드로 설정
    프리스케일러를 내부 CPU 클록의 256 분주로 설정
    OC0 출력 극성을 TCNT0값이 OCR0과 일치하면 0이 되는 모드로 설정
    타이머 오버플로 인터럽트를 활성화
    OCR0값을 바꾸면서 모터의 속도 변화를 관찰
    7-세그먼트 LED에 디스플레이되는 number에 OCR0값을 디스플레이
      OCR0 값 0x00 ~ 0xFF를 number 값 00 ~ 99로 변환
      0xFF(255) 일 때 : 255*100/256  99
      정수*정수/정수  정수, 소수점 이하는 버림

## Slide 72: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어

## Slide 73: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어

## Slide 74: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
  실험 결과
    OCR0 값을 100으로 설정했을 때 출력되는 number는 39
      모터는 회전 중

## Slide 75: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
  고속 PWM에 대한 계산 값 : CPU 클록으로 16MHz를 사용한 경우
    주기
    듀티비
  측정 결과
    주기 : 4.10msec
    듀티비 : 39.5%

## Slide 76: Section 08 고속 PWM을 이용한 DC 모터 속도제어
  실험 개선
    (1) 프리스케일값을 바꿔 계산 주기와 오실로스코프로 측정한 값을 비교
    (2) OCR0값을 50, 100, 150, 200, 250으로 바꿔 동작시킨 후, 모터의 회전 속도와 듀티비의 변화를 관찰
    (3) OCR0값을 255로 설정했을 때, OC0 출력에서 항상 듀티비가 100(%)인 VCC가 출력되는가?
    (4) OCR0값을 0으로 설정했을 때, OC0 출력에서 항상 듀티비가 0(%)인 0이 출력되는가?

## Slide 77: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어
  실험 목적
    (1) Up/Down 스위치에 대한 디바운스 기능을 타이머/카운터0 오버플로로 사용하여 만듦
    (2) 위상정정 PWM 모드
    Up/Down 스위치로 OCR0값을 조절
    OC0 핀에서 출력되는 PWM 파형을 발생
    DC 모터 속도제어에 활용
    실험 8-4, 8-6, 8-8 결합

## Slide 78: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어
  실험 회로
    UP 스위치로 OCR0 증가시킴
    DOWN 스위치로 OCR0값 감소시킴
    타이머/카운터0 오버플로를 사용하여 스위치 디바운싱 기능 적용

## Slide 79: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어
    매크로 정의 및 변수 선언
      2개의 요청/응답 인터페이스 변수 : req[NUM_REQ]
      OCR0 디스플레이 변수 : number
      1회의 오버플로에 소요되는 시간 저장 변수 : ms_ov_cycle

## Slide 80: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어

## Slide 81: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어
    main() 함수의 초기화

## Slide 82: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어
UP 스위치가 눌리면 OCR0 증가
DOWN 스위치가 눌리면 OCR0 감소
DEBOUNCE_CYCLE 시간경과 요청 완료 검사

## Slide 83: Section 09 위상정정 PWM을 이용한 DC 모터 속도 제어
  실험 동작 (video.zip 참고 / 8-9)

## Slide 84: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
  사전 지식
    동작 원리
      PWM 펄스 폭을 전압으로 변환시켜 회전 요구
      기어 박스가 연결된 DC 모터를 특정 방향으로 회전
      회전축은 포텐시오메터로 회전 정도를 감지하고 전압으로 변환
      요구 전압과 차이가 있으면 DC 모터의 회전을 계속하는 피드백 구조

## Slide 85: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
    서보모터 PWM 신호와 회전 각도

## Slide 86: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
  실험 목적
    (1) 고속 PWM을 이용하여 PB7(OC2) 핀으로 임의의 주기 신호 생성
    (2) 고속 PWM의 펄스 폭을 0.7[msec]에서 2.3[msec]까지 변경
    (3) RC 서보모터의 동작을 확인
    (4) 오버플로 인터럽트로 두 자리 7-세그먼트 LED 디스플레이

## Slide 87: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
  실험 회로

## Slide 88: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
  주기 결정
    16MHz, 1024 프리스케일 타이머/카운터2 고속 PWM 모드 파형을 12~20[msec] 범위로 주기 신호 생성
  1°회전을 위한 OCR2 수정값을 double형으로 계산
    90°회전에 0.8[msec] 펄스 폭 차가 있음
    1°회전에 필요한 OCR2 값 계산
(식 1)
    , 16.384 위치에 (식 1) 대입

## Slide 89: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
  중립 0 °위치에 필요한 펄스 폭 : 1.5msec
    중립 0 °위치에 필요한 OCR2 계산
    , 16.384 위치에 (식 1) 대입
  계산식의 매크로 정의

## Slide 90: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동

## Slide 91: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
중립 0° 위치의 OCR2 설정

## Slide 92: Section 10 타이머/카운터2 고속 PWM을 이용한 RC 서보모터 구동
  실험 결과
    -90°, 0°, 90° 위치
  실험 개선
    위 실험에 의하면 1°당 0.1389 크기의 OCR2 변화
    즉, OCR2는 정수이므로 1이 변할 때 약 1°씩 회전하게 됨
    더 정밀한 회전 방법으로 개선해 보자.

## Slide 93: Thank You
IT CookBook, 마이크로컨트롤러 AVR ATmega128